# 东台市人民医院内外网安全二期整改项目

# （不见面电子化交易集采2.0版）

# 招 标 文 件

编号：DTCG-2023-ZB005

# 采购人：     东台市人民医院                   （盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

2023年3月16日

# 招 标 公 告

项目概况

东台市人民医院内外网安全二期整改项目  招标项目的潜在投标人应在政府采购管理交易平台 http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login 下载招标文件，并于2023年4月10日8时45分（北京时间）前在政府采购管理交易平台提交投标文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：DTCG-2023-ZB005

## 项目名称： 东台市人民医院内外网安全二期整改项目

## 预算金额：181万元

## 最高限价：181万元

采购需求：

## 东台市人民医院内外网安全二期整改项目。完成本项目的安全集成建设任务，并在安全维保期内保障设备的安全、稳定运行，满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见招标文件。

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网边界接入交换机 | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 2 | ◆外网负载均衡设备 | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 3 | 下一代防火墙 | 详见招标文件 | 台 | 2 |
| 4 | 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关续保服务 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 5 | 终端安全管理系统升级扩容服务 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 6 | 核心交换机（容灾机房） | 详见招标文件 | 台 | 1 |
| 7 | CA证书授权续保服务 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 8 | IT监控管理系统 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 9 | 安全集成服务 | 详见招标文件 | 套 | 1 |
| 10 | 安全驻场服务（提供一人驻场） | 详见招标文件 | 套 | 1 |

## 注：以上标注“◆”的产品为核心产品。

## 合同履行期限：合同签订后30日内完成安全集成建设内容，确保正常稳定运行。合同签订后维保期（一年）内提供安全运维服务，确保维保期间设备正常、稳定、安全运行。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：    /

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2023年3月16日至2023年3月24日。

地点：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login

方式：在政府采购管理交易平台下载招标文件

售价：  /  元

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点、开标模式

2023年4月10日8时45分（北京时间）。

开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

开启模式：在政府采购管理交易平台不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

2.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否  。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

3.本次招标活动通过政府采购管理交易平台在线完成。未参加过政府采购管理交易平台交易的投标人须办理CA证书及电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号市行政服务中心4楼窗口办理，12号窗口电话：17895275150、13338930195；8号窗口电话：18932255322（微信同号）、QQ：1321833706、座机：0515-69083424），根据《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“政府采购交易管理平台” 中按要求制作、上传电子投标文件（客服QQ：798510760、1073538144）。有关本次招标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、发布的更正公告。

4.首次参加政府采购管理交易平台在线交易的投标人，在获取招标文件截止时间之前完成供应商注册登记手续。注册流程详见“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目中《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》。注册地址：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login，或前往“盐城市政府采购网”“供应商注册”点击进入。请投标人在获取招标文件截止时间前务必前往“盐城市政府采购网”“供应商公示”查询是否完成注册登记。

5.本项目为不见面电子化交易，投标人需在投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件到平台，投标人不必抵达开标现场，仅需进入政府采购管理交易平台参加开标会议。投标人中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本肆份），在领取中标通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：东台市康复西路2号

联系方式：周先生18052909966

2.项目联系方式

项目联系人：张女士（江苏至衡诚达工程咨询有限公司）

电　　 话：18052901050

# 第一章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划 | 通知书编号： 东财购通【2023】005号 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台市人民医院 地 址：东台市康复西路2号 联系方式：周先生18052909966 |
| 1.1.3 | 项目名称及编号 | 项目名称：东台市人民医院内外网安全二期整改项目 项目编号：DTCG-2023-ZB005 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 预算金额：181万元 |
| 1.2.2 | 最高限价（如有） | 最高限价：181万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体 | (不接受 (接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 投标人提出询问的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 询问的指定邮箱 | 询问时间：2023年3月25日11点 （北京时间） 澄清时间：2023年3月25日18点 （北京时间） 询问指定邮箱： 52746052@qq.com |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及服务质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，确保系统正常、稳定、安全运行，并满足采购人的实际使用需求 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：合同签订后30日内完成安全集成建设内容，确保正常稳定运行。合同签订后维保期（一年）内提供安全运维服务，确保维保期间设备正常、稳定、安全运行。 履行地点：东台市人民医院 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 安全集成建设部分质保期：叁年（提供原厂三年质保函，中标后提供原厂出具的三年质保函原件。质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级） |
| 3.3 | 投标保证金 | / 元 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件提交的截止时间 | 2023年4月10日8时45分（北京时间） |
| 4.1 | 开标时间 | 2023年4月10日8时45分（北京时间） |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的构成： 5 人 其中：采购人代表： 0 人 评审专家： 5 人 |
| 5.3.2 | 投标文件澄清的指定邮箱 | 52746052@qq.com |
| 5.5.1 | 评标方法 | (最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 5.10.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台市人民医院 联系电话：18052909966 通讯地址：东台市康复西路2号 |
| 5.10.2 | 投诉受理部门 | 联系部门：东台市财政局 联系电话：0515-89560414 通讯地址：东台市北海中路8号 |

## 1、总则

### 1.1 采购概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经东台市财政局批准，采购计划通知书编号见投标人须知前附表。采购人拟采用投标人须知前附表明确的方式确定中标人，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目名称和编号：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源

1.2.1 本项目的预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的最高限价：见投标人须知前附表。

### 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的采购。

### 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

### 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

（1）本招标文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责。

（2）供应商若有询问，应在投标人须知前附表1.6条约定时间前无需加密但须加盖供应商公章扫描发送到投标人须知前附表中询问的指定邮箱，并电话通知本项目联系人，且必须在邮箱发送主题上标明“（项目名称）的询问”字样，否则采购人不予回复。

（3）无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，采购人都将按投标人须知前附表1.6条约定时间通过江苏政府采购、盐城市政府采购网予以澄清、修改或补充。

（4）供应商在投标文件接收截止时间前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。供应商的询问及采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

## 2、招标内容及要求

### 2.1招标内容及采购需求

东台市人民医院内外网安全二期整改项目。完成本项目的安全集成建设任务，并在安全维保期内保障设备的安全、稳定运行，满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见招标文件。

2.1.1 招标清单：

## 东台市人民医院内外网安全二期整改项目。完成本项目的安全集成建设任务，并在安全维保期内保障设备的安全、稳定运行，满足招标文件的要求和招标人的实际使用需求，详见招标文件。

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网边界接入交换机 | 详见附件：技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 2 | ◆外网负载均衡设备 | 详见附件：技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 3 | 下一代防火墙 | 详见附件：技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 4 | 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关续保服务 | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 5 | 终端安全管理系统升级扩容服务 | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 6 | 核心交换机（容灾机房） | 详见附件：技术及功能要求 | 台 | 1 |
| 7 | CA证书授权续保服务 | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 8 | IT监控管理系统 | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 9 | 安全集成服务 | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 10 | 安全驻场服务（提供一人驻场） | 详见附件：技术及功能要求 | 套 | 1 |

## 注：以上标注“◆”的产品为核心产品。

2.2 产品质量要求

见投标人须知前附表。

### 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

### 2.4 售后服务要求

2.4.1 投标产品的质量保证期见投标人须知前附表；（提供原厂质保函，中标后提供原厂出具的质保函原件。质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级）

## 2.4.2投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

## 2.4.3质保保证期：

## 2.4.3.1 硬件设备在质保保证期内，为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，招标人有权自行维修或更换配件，其费用在中标人合同余款中扣除。

## 2.4.3.2 安全运维服务部分：中标人须为招标人提供安全驻场服务，安排不少于一名技术专员驻场服务，维持医院设备的正常、稳定、安全运行，发生故障时30分钟内到达现场解决问题。驻场人员须遵守医院相关管理规定，服从科室工作需要的时间安排，爱岗敬业，业务能力强。

## 2.4.4质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务,如招标人需要续保（含硬件和软件维护、故障的调试及升级），中标人以优惠价格提供售后服务，如招标人需要中标人提供维保，其中硬件全保价不超过该硬件费用的5%，软件全保价不超过该软件费用的8%；

## 2.4.5投标产品的技术参数要与产品制造商的企业网站、宣传彩页、产品检测报告和产品说明书等公开信息一致，如果不一致，投标人要在投标文件中技术参数偏离表部分做出说明，否则按虚假应标处理。

## 2.4.6中标人需根据使用人员(不少于3人)岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

## 2.4.7项目实施完成后，需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

## 2.4.8技术资料要求：提供完整的技术资料，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料；

## 2.4.9后期如招标人或第三方需要接入成交软件,成交供应商须无条件免费开放接入端口。

## 2.4.10中标人应具有医疗卫生敏感数据保护能力，能够确保系统和数据的安全性，同时遵守与招标人签订的保密协议（详见附件）。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

构成投标文件的资料：

（1）资格审查资料；

①投标人营业执照副本；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（如有）。

（2）开标一览表；

（3）投标产品配置及分项报价表；

（4）响应函；

（5）所供产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）；

（6）供应商的服务承诺；

（7）中小企业声明函（如有；

（8）联合体协议（如有）；

（9）东台市政府采购事前信用承诺书；

（10）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

### 3.2 报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3投标人须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标服务费（按现行标准的20%，由中标人在领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括询价文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。投标人在填写报价表时，要逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。若总价与单价汇总后得出的价格不一致的，按单价修正总价（单价小数点有明显错位的除外）。

### 3.3 投标保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。

### 3.4 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件无效。

### 3.5 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

### 3.6 投标文件签署

3.6.1 书面声明、法定代表人身份证明书、报价单、投标函、参数偏离表（设备类采购）、服务承诺、中小企业声明函（如有）、联合体协议（如有）、政府采购事前信用承诺书均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字。

3.6.2 营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图的扫描件均需加盖投标人单位公章。

3.6.3 授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在线通过系统提交,详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》，客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。以电子投标文件为准。

3.7.2 “3.7投标文件签署”中要求签字、盖章的均采用数字证书进行电子签名、盖章。

3.7.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 3.8 投标文件的提交、开标时间

见投标人须知前附表。

### 3.9投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期上传电子投标文件的；

（2）投标人未按照规定制作与加密投标文件的；

### 3.10投标文件的补充、修改或撤回

3.10.1投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

3.10.2投标人撤回电子投标文件不再提交的，则认为其不再参与本项目投标活动。

3.10.3投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

3.10.4在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至政府采购交易管理平台最后一份投标文件为准。在投标文件截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

## 4、开标及资格审查

4.1 开标时间

见投标人须知前附表。

4.2 开标准备

投标人应当按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。

4.3 开标流程（政府采购交易管理系统将自动对项目进行开标）

4.3.1 宣布开标纪律；

4.3.2 公布投标人名称及电子标书上传情况；

4.3.3 投标人远程解密其投标文件；

4.3.4公布已解密的投标人的报价等内容；

4.3.5 开标系统流程结束。

4.4 开标注意事项

4.4.1 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定执行，每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

4.4.2 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定提出，所有分包解密完成后5分钟未提出异议，视同认可开标结果。

### 4.5 资格审查

4.5.1 由采购人依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.5.2 合格投标人不足3家的不得进入下一阶段评审。

## 5、评审

### 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

### 5.2 保密

### 5.2.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定或中标候选投标人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

5.2.2 在投标文件的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

## 5.2.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

### 5.3 投标文件的响应性、符合性评审

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标人才能进入参与后续评审。

5.3.2 投标文件的澄清。评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，以及对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱（见投标人须知前附表）。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。

### 5.4 比较与评价

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由采购人重新组织招标。

### 5.5 确定中标人

5.5.1 本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 39 | 投标文件对招标货物“附件1：技术及功能要求”的响应程度，其中“★”为必须满足项，负偏离视为无效标；带“▲”项为本项目关键功能需求，投标文件中须按参数要求提供相关证明材料，未提供或不能体现满足参数要求的视为负偏离，有1项负偏离扣1分。其他无标识的参数如负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 三 | 服务水平 |  | 6 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有一项得1分，本项最高得4分， （投标文件中须同时提供有效的证书影印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不得分。） 2、投标人具有有效的CCRC信息安全服务资质认证证书，认证范围包含信息系统安全集成服务类和安全运维服务类的，有一类得1分，本项最高得2分。 （投标文件中须同时提供有效的证书影印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，否则不得分。） |
| 四 | 履约能力 | 人员 | 5 | 1、投标人投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师类证书、国家注册信息安全专业人员类证、信息安全等级保护信息系统安全建设专业技术人员类证书的，有一类得1分，本项目最高得3分。 2、投标人投入本项目的项目部成员（不含项目经理）具有信息安全保障人员类（安全运维类）、信息安全保障人员类（安全集成类）的，有一类得1分，本项目最高得2分。 （投标文件中须同时提供人员证书及投标人自2022年1月以来连续 3个月为其缴纳的社保证明（可验证查询）影印件，否则不得分。） |
| 五 | 实施方案 | 项目实施方案 | 9 | 1、需求分析： 投标人在针对本项目进行充分调研的基础上，能提出相关重点难点情况及问题，能有效分析和总结。评标委员会根据投标人提供的方案内容，从系统调研是否充分、分析是否准确、归纳总结是否到位，在1-3分之间打分。未提供方案或相应内容的不得分。 2、组织架构及实施步骤： 投标人结合根据本项目的安全集成特点，提出对应的组织架构和具体实施步骤，评标委员会根据投标人提供的方案内容，从标准性、技术先进性、适用性、可扩展性和安全性等方面评审，在1-3分之间打分。未提供方案或相应内容的不得分。 3、项目实施计划及时间进度安排 投标人结合根据本项目的安全集成特点，提出对应的项目实施计划、时间进度安排、确保验收方案，评标委员会根据投标人提供的方案内容，从科学性、合理性、先进性、适用性、和安全性等方面评审，在1-3分之间打分。未提供方案或相应内容的不得分。 |
| 六 | 售后服务 | 售后服务方案 | 4 | 1、评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案，包括：质保期、售后服务承诺和保证、售后服务保证体系、售后服务队伍、技术支持等方面进行评审，从售后服务方案的详细、合理、完整齐全、优质服务等方面在0.5-2分之间打分，未提供方案不得分。 2、评标委员会根据投标人所提供的人员培训方案，从方案的详细、合理、完整齐全、优质服务等方面在0.5-2分之间打分，未提供的不得分。 |
|  |  | 应急方案 | 2 | 评标委员会根据投标人对可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行。评委根据投标方案的详细、合理性、先进性，可实际操作性在0.5-2分之间打分，未提供方案不得分。 |
| 七 | 其他 | 业绩 | 5 | 投标人具有网络安全整改类或网络安全服务类项目成功案例的，每有1个得1分，本项最高得5分。 （投标文件中须提供合同影印件，否则不得分） |

说明：说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.5.2 评标委员会根据评标标准或采购人的委托确定中标（候选）人。

（1）采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。（提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。）

（2）采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

注：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

5.5.3 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

5.5.4 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.5.5 投标人的评审价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若投标人的评审价相同，交货期也相同，则由采购人抽签确定。

5.5.6为进一步贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45号）和盐城市人民政府办公室《关于推进“个转体”、“小升规”、“规改股”、“股上市”工作若干意见通的知》（盐政办发[2022]46号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）要求，本项目现对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业如实提供《中小企业声明函》。

5.5.7 小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.5.8 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.5.9 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.5.10 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5.11 如接受联合体价格扣除

（1）大中型企业与小微企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5.12 符合本招标文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

5.6 无效投标文件条款和废标条款

5.6.1 无效投标文件条款

（1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）投标报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的

（9）投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（12）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（13）投标文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（15）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（16）组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

（17）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.6.2 废标条款

（1）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（5）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（6）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

5.7 合同授予

5.7.1 自中标人确定之日起2个工作日内将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告（公告期限为1个工作日），同时向中标人发出中标通知书。

5.7.2 中标通知书是合同的组成部分。

5.7.3 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.7.4 采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

5.7.5 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

5.7.6 中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.7.7 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

5.8 履约保证金

本项目履约保证金数额为中标价的10%，由乙方在合同签订时向甲方提交。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如中标人签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否）是免收 ，降低履约保证金缴纳比例  100% 。

5.9 政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，中标单位的注册地在东台的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，可凭中标通知书在与东台市财政局签署了合作协议的金融机构办理授信申请。相关事宜可向东台市财政局采购科咨询，联系电话：0515-89560414。

5.10质疑和投诉

5.10.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.10.2提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

# 第二章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

一、资格审查资料；

（1）投标人营业执照副本；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

（7）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（8）投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

（9）与资格审查有关的其他资料（如有）。

二、开标一览表；

三、投标产品配置及分项报价表；

四、响应函；

五、所供产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）；

六、供应商的服务承诺；

七、中小企业声明函（如有）；

八、联合体协议（如有）；

九、东台市政府采购事前信用承诺书；

十、与评审有关的其他资料。

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

## 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章或签字）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

5.开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | DTCG-20 -CS （分包 ） |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 |
| 核心产品品牌： |
| 项目实施时间（供期或工期）： |

填写说明：

1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

6.投标产品配置及分项报价表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |

注：

1、投标人须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、招标服务费（按现行标准的20%，由中标人在领取中标通知书时支付）、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。投标报价应包括询价文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

2.此表可以根据需要自行增减行数。

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

## 年    月    日

## 7.投 标 函

：（采购人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

## 年      月          日

## 8.所供产品功能及技术参数偏离表（适用于货物类采购）

| 序号 | 产品名称 | 采购产品 功能及技术参数 | 所供产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

9.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）合同签订后30日内完成安全集成建设内容，确保正常稳定运行。合同签订后维保期（一年）内提供安全运维服务，确保维保期间设备正常、稳定、安全运行。

（2）投标产品的质量保证期为       ；（提供原厂质保函，中标后提供原厂出具的质保函原件。质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级）

（3）硬件设备在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，8小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，招标人有权自行维修或更换配件，其费用在中标人合同余款中扣除。

## 安全运维服务部分：我方为招标人提供安全驻场服务，安排不少于一名技术专员驻场服务，维持医院设备的正常、稳定、安全运行，发生故障时30分钟内到达现场解决问题。驻场人员须遵守医院相关管理规定，服从科室工作需要的时间安排，爱岗敬业，业务能力强。

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务，如招标人需要续保（含硬件和软件维护、故障的调试及升级），我方无条件提供续保，其中硬件全保价不超过该项总费用的     %，软件全保价不超过该软件费用的        %。

（5）满足招标文件全部要求及我方投标文件中的全部承诺。

定代表人或被授权人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

10（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）   在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购编号为        （项目全称）       项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标，   （投标人单位1全称）   实施项目中  （工作内容）  部分工作，并承担相应的责任。    （投标人单位2全称）   实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：        年     月    日

注：联合体中各投标人均须加盖单位公章，并由法定代表人或被授权人签字。

## 12.东台市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名（签字）：

单位名称（盖章）：

年    月      日

# 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （中标人）

甲方于     年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行东台市人民医院内外网安全二期整改项目公开招标采购（采购计划编号： 东财购通【2023】005号 ，招标文件编号：DTCG-2023-ZB005），经评审，确定乙方为中标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括（但不限于）完成本项目所确定的全部内容中所必须的生产、运输、售后服务、配件、耗材及材料费、人工费、维护费、试验费、安全措施费、食宿、车旅费、社会保险、公积金、不可预见性风险费、直接成本、间接成本、风险、税金、规费、合理利润等有可能发生的全部费用。

2.中标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |

注：1、乙方须对覆盖区域进行全面的现场勘测，结合现场情况综合报价，中标后不得因踏勘不全增加任何费用。投标报价应包括询价文件所确定的招标范围内所必须的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后30日内完成安全集成建设内容，确保正常稳定运行。

合同签订后维保期（一年）内提供安全运维服务，确保维保期间设备正常、稳定、安全运行。服务期限：2023年   月  日至2024年    月  日

2.质量要求：产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及服务质量应符合各项技术标准和国家强制性标准，确保系统正常、稳定、安全运行，并满足采购人的实际使用需求。

3. 售后服务要求：

（1）安全集成建设部分产品的质保期：     （提供原厂三年质保函，中标后提供原厂出具的三年质保函原件。质保期以项目最终验收之日起算，包含软件维护、故障的调试及升级）

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）质保保证期内：

a.硬件设备在质保保证期内，乙方为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如72小时内不能到位的，甲方有权自行维修或更换配件，其费用在乙方合同余款中扣除。

b.安全运维服务部分：乙方须为甲方提供安全驻场服务，安排不少于一名技术专员驻场服务，维持医院设备的正常、稳定、安全运行，发生故障时30分钟内到达现场解决问题。驻场人员须遵守医院相关管理规定，服从科室工作需要的时间安排，爱岗敬业，业务能力强。

（4）质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务，如甲方需要乙方提供维保，其中硬件全保价不超过该硬件费用的     %，软件全保价不超过该软件费用的        %；

（5）产品的技术参数要与产品制造商的企业网站、宣传彩页、产品检测报告和产品说明书等公开信息一致，如果不一致，乙方要在投标文件中技术参数偏离表部分做出说明，否则按虚假应标处理。

（6）乙方需根据使用人员(不少于3人)岗位的不同制定培训计划，考核内容，对各个部门进行针对性较强的培训工作，确保关键内容及关键岗位全部培训到位，能够独立运营系统,并能进行简单的故障排除。

（7）项目实施完成后，乙方需指定专门的售后服务工程师负责本项目的售后服务工作,并提供现场服务，及时检查并处理问题，并负责新进人员的培训工作。

（8）技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等）；维修手册各一套，操作手册两套及合同中要求的其他文件资料。

（9）后期如甲方或第三方需要接入合同软件,乙方须无条件免费开放接入端口。

（11）乙方应具有医疗卫生敏感数据保护能力，能够确保系统和数据的安全性，同时遵守与甲方签订的保密协议（详见附件）。

4.验收方法

⑴乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。

⑵在安装调试完毕后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

⑶验收方法：全部货物安装调试完毕后15日内，由甲方邀请相关专业人员，按照采购文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

⑷货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

⑸硬件验收标准具体如下:

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

Ｃ、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

Ｄ、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

Ｅ、乙方须完成甲方所有采购的软硬件产品安装调试工作，须符合甲方要求并试运行1个月后，才作为最终验收。

Ｆ、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

Ｇ、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

Ｈ、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

Ｉ、产品包装材料归甲方所有。

三、付款方式

1、安全集成建设部分：全部货物经安装调试并验收合格后付总价的80%，同时退还履约保证金（无息），一年后无质量问题付至总价的95%，三年期满无质量问题一次性付清余款；

2、安全运维部分：维保期每满6个月由甲方根据维保服务质量考核结果，扣除违约金后支付合同总价50%的剩余部分，服务期满须经甲方检验无维保不合格项目存在，扣除考核违约金并交接所有维保资料后付清余款。

考核及支付方式：根据维保质量、巡视时间及记录情况、事故抢修情况、安全控制情况等考核，考核得分95分及以上时全额支付维保费，考核得分低于95分时，每低1分扣维保费用的2%，扣至维保费用的50%为止。

四、履约保证金及售后服务承诺

1．本合同的履约保证金数额为人民币中标价的   ％（根据情况是否减免），由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 是 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100%  。

2. 所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3. 项目实施期间乙方人员安全和财产损失均由乙方负责，与甲方无涉。

4.因甲方为疫情重点防控单位，乙方须充分考虑施工过程中可能发生的因疫情防控要求所增加的费用，结算时不予另行增加。

5. 乙方所有服务人员均应服从国家疫情防控规范要求，若服务人员防护不到位造成感染的，后果全部由乙方承担；服务人员不服从疫情防控管理造成的不良后果须承担全部法律责任，造成经济损失的乙方应承担赔偿责任。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.乙方软件发生安全问题或乙方违法保密协议产生的一切法律责任和不良后果由乙方承担全部责任，并承担由此给甲方造成的全部损失,甲方保留向乙方追责的权利。

6.发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 肆  份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）　　　　　　　					          	      	　　                             年　  月　   日

附件1：技术及功能要求

东台市人民医院内外网安全二期整改项目参数

一、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网边界接入交换机 | 详见技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 2 | 外网负载均衡设备 | 详见技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 3 | 下一代防火墙 | 详见技术及功能要求 | 台 | 2 |
| 4 | 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关续保服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 5 | 终端安全管理系统升级扩容服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 6 | 核心交换机（容灾机房） | 详见技术及功能要求 | 台 | 1 |
| 7 | CA证书授权续保服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 8 | IT监控管理系统 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 9 | 安全集成服务 | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |
| 10 | 安全驻场服务（提供一人驻场） | 详见技术及功能要求 | 套 | 1 |

二、技术及功能要求

1、外网边界接入交换机

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | ▲交换容量≥600Gbps，包转发率≥107Mpps（官网低指标为准）； |
| 2 | 硬件 | ★24个千兆电口，4 个万兆 SFP+，配置双电源模块，堆叠线缆1根； |
| 3 | 功能 | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； |
| 4 |  | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； |
| 5 |  | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关； |
| 6 |  | ▲支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络丢包情况（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 7 |  | ▲交换机支持将IP和端口扫描威胁流量引流给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 8 |  | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 9 |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
| 10 | 服务 | 原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保函文件。 |

- 外网负载均衡设备

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | ★吞吐量≥4Gbps,并发连接数≥7000000 ；内存≥6G，冗余电源，接口：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个。 |
| 2 | 部署方式 | 支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 |
| 3 | 多功能集合 | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权； |
| 4 | 链路负载均衡 | 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法； |
| 5 |  | 支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路； |
| 6 |  | 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅； |
| 7 |  | ▲支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度；(投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的设备操作功能图片佐证) |
| 8 |  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率 |
| 9 | 服务器负载 | ▲支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等；（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的设备操作功能图片佐证）； |
| 10 |  | 支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能； |
| 11 |  | 支持基于HTTP请求和应答的改写，请求支持改写URI、插入头部、删除头部、改写头部和内容改写等方法；应答支持插入头部、插入头部、改写头部、内容改写和返回自定义内容等方法； |
| 12 |  | ▲服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量；(投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的设备操作功能图片佐证) |
| 13 | 全局负载 | ▲支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的设备操作功能图片佐证） |
| 14 |  | 支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT、PTR、SRV、DS、CAA、HINFO和NAPTR等； |
| 15 | 运维管理 | 内置智能告警系统, 支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息； |
| 16 |  | 支持基于链路流量进行有效性判断，能够在预设时间内进行主动探测； |
| 17 | 其他 | 设备支持IPv6功能、SSL证书解密、多域名反向代理功能。 |

- 下一代防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 多核AMP+架构，网络处理能力为9.8G，并发连接≥250万，每秒新建连接17万/秒， 标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽，支持两个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏； |
| 2 |  | 包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能； 默认含20个IPsecVPN 并发隧道数（最大3000）和20个SSLVPN 并发用户数（最大500） |
| 3 |  | 3年病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务含三年硬件维保服务。 |
| 4 | VPN功能 | 所投产品必须支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 5 |  | ▲所投产品必须支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 6 |  | 所投产品必须支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 7 | 态势感知 | 须支持作为轻量级“探针”态势感知平台联动，上报网络活动产生的数据至态势感知平台；并支持接收来自态势感知平台推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁。 |
| 8 | 地址转换 | 支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式 |
| 9 |  | 支持静态和动态地址转换模式 |
| 10 |  | 支持FULL_CONE和SYMMETRIC两种类型的转换方法，默认为SYMMETRIC |
| 11 | 事件分析 | ▲所投设备必须提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取，（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 12 |  | 所投设备必须提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示， |
| 13 | 蜜罐策略 | 支持基于接口划分的QoS线路 |
| 14 |  | ▲必须支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 15 | 异常感知 | 支持基于安全域的攻击防护配置 |
| 16 |  | ▲支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 17 |  | 支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 18 | 入侵防御 | IPS特征库不少于3000条特征值 |
| 19 |  | 支持对拒绝服务、缓冲区溢出、恶意扫描、木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络、跨站脚本、SQL注入、WEB攻击等的防御 |
| 20 | 终端安全软件联动 | ▲必须支持与现有桌面杀毒或终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址。（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 21 | SSL解密 | 所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并可基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 22 | 防病毒 | 提供全面、强劲的病毒检测及防护功能，支持通过对HTTP和FTP方式上传、下载文件、页面，或SMTP、POP3、IMAP协议发送的电子邮件及其附件等进行病毒扫描，并可以根据扫描结果进行相应的处理 |
| 23 | 策略与处置 | ▲支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 24 |  | 所投设备必须提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示 |
| 25 | ▲木马云防护 | 防火墙支持通过与杀毒软件联动及木马云查杀功能生成日志或者动态策略。生成的木马专项查杀动态策略可以在数据被监测携带木马时，根据动态策略配置阻断数据或者记录日志（投标文件中须提供体现上述功能及配置选项的功能图片佐证） |
| 26 | 系统管理 | 支持管理员的三权分立，支持多种管理员角色权限：超级、审计、安全、配置、账户、虚系统配置、虚系统审计管理权限 |
| 27 |  | 支持自定义管理权限，包括模块：系统、网路、路由、对象、安全、VPN、PKI、用户认证、行为管理、应用安全、日志、监控、账户、虚系统 |
| 28 | 备注 | 三年原厂质保，并中标后签订合同时提供原厂质保函文件。 |

- 原有数据中心防火墙、边界防火墙、数据库审计、准入网关续保服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★数据中心防火墙续保 | 提供单位内原有两台数据中心防火墙1年硬件质保，1年IPS、AV特征库升级服务。 原设备品牌型号：山石网科 SG-6000-E5260 序列号：2812236172003441、2812250185004442 |
|  |  | 中标后签订合同时提供以上续保产品原厂质保函。 |
| 2 | ★边界防火墙续保 | 提供单位内原有两台内网边界下一代防火墙1年硬件质保，1年IPS、AV特征库升级服务。 原设备品牌型号：奇安信 网神NSG5000-TG20P(M)-Q 序列号：beffefcf0d86104c724f672a8eab2b2bf6dc3b32、ba2deb88ce5162d06597be60e34f6351a3e25790 |
|  |  | 中标后签订合同时提供以上续保产品原厂盖章质保函。 |
| 3 | ★数据库审计续保 | 提供单位内原有一台数据库审计1年原厂硬件质保服务。 原设备品牌型号：思福迪 Logbase D1700 序列号：D1700=1705-008 |
|  |  | 中标后签订合同时提供以上续保产品原厂盖章质保函。 |
| 4 | ★准入网关续保 | 提供单位内原有一台准入网关1年原厂硬件质保服务。 原设备品牌型号：盈高 序列号：6000024-004431 |
|  |  | 中标后签订合同时提供以上续保产品原厂盖章质保函。 |

- 终端安全管理系统升级扩容服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★终端安全管理系统授权扩容 | Windows终端（100点授权）：包含补丁管理+安全防护+移动存储管理+运维管控+XP安全防护功能模块，及安全防护更新服务、补丁管理更新服务。三年升级服务。 |
|  |  | Windows服务器（100点授权）：包含补丁管理+安全防护功能模块，及安全防护更新服务、补丁管理更新服务。三年升级服务。 |
|  |  | 中标后签订合同时提供以上扩容产品原厂盖章质保函；同时支持后期根据新增授权点数换算为终端安全管理系统全部授权续保时间。 |

- 核心交换机（容灾机房）

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | ▲交换容量≥247Tbps，包转发率≥10000 Mpps （官网低指标为准）； |
| 2 | 硬件 | ★主控槽位数≥2，独立交换网板槽位数≥2，独立业务槽位数≥4； |
| 3 |  | ▲设备机箱后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，设备支持模块化风扇框，独立风扇框数≥2（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 4 |  | ▲支持独立的硬件监控模块/引擎, 能集中监控风扇模块、电源模块等设备信息（投标文件中须提供设备硬件监控板槽位截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 5 | 功能 | 支持4K VLAN，支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； |
| 6 |  | 支持STP/RSTP/MSTP，支持 Access、Trunk、Hybrid 方式； |
| 7 |  | 支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议，支持 MPLS VPN； |
| 8 |  | 支持VXLAN集中式网关和分布式网关部署方式，支持 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立； |
| 9 |  | 支持整机MAC地址≥512K，支持整机ARP表项≥200K（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 10 |  | ▲支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）。 |
| 11 |  | ▲支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，本次核心交换机需与现网核心交换机虚拟化为一台交换机（投标文件中须提供官网功能截图或权威检测机构（具有CMA、CNAS或NAST等标识）出具的检测报告）； |
| 12 |  | 支持纵向虚拟化技术，支持把核心交换机、接入交换机、AP虚拟为一台设备 |
| 13 |  | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
| 14 | 配置 | ★单台配置：主机箱≥1，双主控，三电源、满配交换网板，千兆以太网电口48个、万兆以太网光口48个、虚拟化线缆2根、IPv6授权、纵向虚拟化功能； |
| 15 | 服务 | 原厂三年质保服务，并在中标后签订合同时提供原厂质保函文件。 |

7、CA证书授权续保服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人数字证书（1400张） | 标识个人用户网络身份 |
| 2 |  | 符合国家卫健委《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 |  | 符合国家卫健委《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 |  | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 |  | 支持自定义证书扩展域管理 |
| 7 |  | 产品制造厂商须具有电子认证服务许可证 |
| 8 |  | 产品制造厂商须通过国家卫健委电子认证服务接入测试 |
| 1 | 单位数字证书（1张） | 标识单位用户网络身份 |
| 2 |  | 符合国家卫健委《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 |  | 符合国家卫健委《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 |  | 支持存放介质：智能USBKey |
| 6 |  | 支持自定义证书扩展域管理 |
| 7 |  | 产品制造厂商须具有电子认证服务许可证 |
| 8 |  | 产品制造厂商须通过国家卫健委电子认证服务接入测试 |
| 1 | 设备数字证书（3张） | 标识设备网络身份 |
| 2 |  | 符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 |  | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 |  | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 1 | 证书制作服务服务（300套） | 提供个性化印章图片采样、制作服务。 |
| 1 | USB介质（300套） | 符合国家卫健委《卫生系统数字证书介质规范（试行）》 |
| 2 |  | USB Key为标准USB 1.1设备，支持USB2.0接口 |
| 3 |  | USBKey容量不小于72K字节 |
| 4 |  | USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能 |
| 5 |  | 支持标准的RSA和国产商用密码算法 |
| 6 |  | 产品具备《商用密码产品认证证书》 |

- IT监控管理系统

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理模块 | 主机管理 | 1、支持对包括服务器和小型机在内的各种主机操作系统（包括Windows、Linux、Solaris、AIX操作系统等）进行监控。能够检测主机性能，主机服务运行信息等，1个主机操作系统相当于1个管理授权节点； 2、★对于医院一般业务系统(Windows/Linux/AIX)采用集中非代理式监测，不允许在被监控对象上安装任何代理软件或组件，且不允许重启Windows系统，避免对原有系统不产生任何影响; 3、★对于医院运行核心业务的Windows系统，为适应新的系统安全防范措施，支持在禁用135、137、138、139、161、445和3389等端口后，且不在被监控系统上安装任何代理软件和组件、不重启Windows系统的条件下，实现对Windows操作系统主机的自动监控; 4. 监控内容包括服务器的CPU、内存、磁盘、磁盘IO、网络流量等；其中磁盘需要监控到每一个分区的磁盘占用空间、磁盘剩余空间等; 5、★支持提供所有Windows设备、Linux设备的磁盘IO实时指标，至少包括：磁盘读写字节数/秒、磁盘传输耗时、忙时IO队列长度。 |
| 2 |  | 网络及安全设备管理 | 1、支持对思科、H3C、华为、中兴、锐捷等100+主流厂家的2500+网络设备进行自动发现并监控，1个交换机相当于1个管理授权节点； 2、支持对H3C、华为、深信服、山石、天融信、启明星辰等主流厂家的安全设备进行自动发现并监控；1个安全设备相当于6个管理授权节点； 3、设备监控内容包括但不限于CPU/内存负载状况，设备可用状态、连续运行时间、端口速率、ICMP连通性、可用性和带宽利用率等； 4、设备端口监控内容包括但不限于端口AD/OP状态、端口额定带宽、端口 MAC地址等； 5、可以对网络设备的所有物理端口进行持续的端口监控，包括端口利用率，端口状态，端口带宽等指标 6、支持对所有物理端口配置告警阀值，超过阀值时可以自动上报告警； 7、设备添加后，系统支持自动为新增设备配置阀值越界告警； 8、设备添加后，系统支持对网络设备、主机设备进行自动识别，从而获知它的型号、厂家等基本信息。 |
| 3 |  | 拓扑管理 | 1、★系统支持在异构网络环境下(非单一品牌网络环境)自动生成网络设备的拓扑线路，无需用户根据实际网络走线情况逐一手工添加线路； 2、支持新增设备，自动发现它与其他设备的线路 3、★系统提供基于Web的拓扑图，以直观的图形方式展示全网拓扑连接情况，将设备、设备间的链路连接、设备告警信息、端口流量信息等集中的展现在一个拓扑图界面上； 4、如果节点出现故障，拓扑图节点能够显示为红色，如果链路出现故障，则链路连线显示为红色； 5、拓扑图支持自动化布局和手工布局，提供类似桌面绘图软件的调整方法，方便用户将拓扑图调整到完美的展示方式。 6、支持图形缩放、平移； 7、支持设备图标更换； 8、支持全屏显示； 9、支持设备查找和定位； 10、支持链路流量的动态显示。 |
| 4 | 支持记录资产位置、上架位置、归属单位、负责人、联系方式等内容 | 设备发现 | 1、支持通过扫描搜索方式，自动发现局域网内可被管理的设备。典型地，扫描有3000个活动设备的局域网，扫描过程须在20分钟内完成； 2、支持仅输入一个或几个网段即可以扫描发现网内所有设备，扫描过程无需逐一手工添加网内的所有网段； 3、Windows主机设备、Linux主机设备和网络设备均能扫描发现添加，无需逐一添加。 |
| 5 |  | 设备录入 | 1、支持对网络设备、主机等设备进行增删改查； 2、支持对网络设备、主机的资产信息进行录入修改； 3、在设备录入后支持对网络设备、主机设备进行自动识别，从而获知它的类型、厂家等基本信息。 |
| 6 |  | 监控显示 | 1、支持通过界面显示以下信息： 设备出厂信息：生产商、型号、固件版本、操作系统版本等设备端口信息：端口总数、在线状态、端口速率、MAC等 2、支持图表显示以下信息：设备可用性、CPU负载率、内存使用率和端口利用率等 |
| 7 |  | 告警管理 | 1、告警信息包含以下内容：告警源、告警类型、告警级别告警发生时间、告警现象和告警状态等； 2、支持按照等级区分上报告警，支持四个告警等级； 3、支持浏览器界面查看告警规则； 4、支持用户自定义告警规则，用户可以在浏览器界面下自定义各种告警阀值； 5、在支持上述功能的同时，需考虑易用性的需求，避免繁琐的操作过程； |
| 8 |  | 告警操作 | 1、支持告警确认与清除操作； 2、支持灵活的告警信息查询功能； 3、支持短信、微信、钉钉、邮件等多种告警通知方式。 |
| 9 |  | 告警统计 | 1、提供浏览器界面展示最近24小时、一周、一月不同级别告警统计信息； 2、提供浏览器界面展示问题最多的设备情况。 |
| 10 |  | 历史数据 | 1、支持网络设备、主机设备关键指标的历史数据回溯，支持图表方式查看； |
| 11 |  | 投屏功能 | 1、可支持外接电视机、投影仪、大屏平板等投屏设备； 2、支持在单个投屏设备上(电视机、投影仪、大型平板设备)滚动显示多个大屏界面； |
| 12 |  | 投屏内容 | 1、提供大屏综合显示界面，包括但不限于网络拓扑图、总览界面； 2、支持集中展现服务器CPU、内存和磁盘占用率的界面 |
| 13 | 系统部署要求 | 系统架构 | 1、系统不应要求在浏览器上安装Flash/Flex/Silverlight插件（已过时或不安全技术）； 2、为使用方便，系统须采用B/S架构，页面使用主流的HTML/CSS/JS技术，在保证使用效果的同时，支持通过Firefox、Chrome等主流浏览器使用该系统。 |
| 14 |  | 服务器环境要求 | 1、为降低计算机网络病毒传播风险及安全需要，系统需要安装在国产Linux/Unix系统上； 2、软件支持在单机环境下完成所有功能的部署，不需要多机环境； 3、典型地，管理设备（280个节点）不超过4核(线程)/8GB内存/500GB硬盘 |
| 15 |  | 客户端环境要求 | 1、系统支持至少两种或以上的主流操作系统浏览器； 2、为方便使用，监控系统全功能支持在windows客户端、安卓平板和iPad平板电脑浏览器上使用； 3、为网络安全要求，支持在不安装任何插件的浏览器环境下全功能的使用。 |
| 16 |  | 自带操作系统及数据库 | 1、自带含合法授权的操作系统，无需单独购买； 2、自带含合法授权的数据库，无需单独购买； 3、无需另外安装其他数据库或数据库工具，系统自带数据维护功能。 |
| 17 | 易用性、可靠性要求 | 兼容性和易用性 | 1、系统在安装、配置、维护等管理方面简单快捷； 2、系统具备易操作的特点，好记易学、实用高效； 3、系统具备强大的容错与稳定运行的能力。 |
| 18 |  | 稳定性和可靠性 | 1、系统经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障的运行能力； 2、系统具备开放的标准化体系结构，可方便地与其它业务系统衔接 |
| 19 | 技术支持 | 技术支持 | 1、提供一年免费的5×8小时技术支持服务，提供IT运维系统的维护服务，包括对IT运维系统的维护和同版本升级、硬件故障排除的技术支持（不包括更换硬件材料费）。 2、免费质保期内提供7×24小时故障处理响应，提供服务电话和紧急救援服务电话支持，支持通过Internet远程进行远程通讯服务、在线解决技术问题、软件下载服务以及故障排除服务。对于电话或远程支持不能解决的故障，应安排工程师二个工作日到达现场排查原因，提出解决方案，排除故障，直至系统恢复正常运行。 3、在应急情况下，提供免费的解决方案，尽量降低或避免因外部因素造成的不利影响。如因硬件或其他原因造成的数据库系统损坏情况的发生，需到达现场，利用备份或现有介质文件恢复系统数据，保证系统的正常运行。 4、免费提供利用信函、电话、传真等手段解答关于IT运维系统软件培训、安装异常、操作异常、运行管理、数据维护等问题。 5、现场工程师在维护完毕后，应对数据的正确性及完整性进行现场检查并签字确认，并以文字留存给双方。 6、对整个系统的维护工作应做到积极主动寻访，定期对系统进行全面检查维护，及时发现和解决问题，以确保用户的正常使用。 7、遵守医院相关保密协议，保证不擅自使用用户数据，并不将用户数据泄露给第三方。 |
| 20 | 授权数量 | 授权数量 | ★280节点；内含1年5*8小时维保服务、现场安装与实施服务；1个交换机或1个主机操作系统相当于1个授权管理节点；1个安全设备相当于6个授权管理节点； |
| 21 | 性能指标 | 性能指标 | 网络带宽消耗：低于8KB/节点，CPU消耗：低于0.5%／每节点； |

9、安全集成服务

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 提供本项目所有设备的安全架构规划、网络及安全设备集成服务，包含设备上架、安装、初始化配置、联调、迁移、应用测试等。 |
| 2 |  | 根据等保2.0，网络安全等级保护三级标准基本要求（GB/T22239-2019）对本次项目产品（网络、安全设备）等进行安全加固。 |
| 3 |  | 提供本次项目中设备及关联产品的跳纤和网络布线、光模块等。 |

10、安全驻场服务（提供一人驻场）

| 序号 | 指标项 | 技术参数或服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★资产收集服务 | 每月搜集东台市人民医院包含但不限于自有的网络、安全、应用服务系统资产，包含一、二级域名、设备类型、操作系统版本、IP地址、软件负责人、资产拓扑等信息；资产台账要求实时更新实时维护。 |
| 2 | ★漏洞扫描服务 | 通过web扫描器和漏洞扫描设备进行漏洞扫描，可以针对性的发现漏洞；web漏洞扫描器可支持检测如SQL注入、跨站脚本、文件上传、代码执行、越权、信息泄露等各类型的web漏洞；漏洞扫描设备可以发现主机漏洞、web服务器漏洞、CVE编号漏洞等。漏洞扫描对象包括网络设备、操作系统、数据库、中间件等。扫描结果包含版本漏洞、开放端口、开放服务、空/弱口令账户、安全配置等。根据漏洞扫描后的结果进行针对高中低风险进行漏洞验证生成漏洞验证报告以及修复建议。 |
| 3 | ★安全巡检服务 | 包括核心路由配置、核心交换机网络设备配置合理性检测与分析，负载均衡与防火墙等安全设备的配置检测与分析等。服务器配置安全核查包括身份鉴别方式、帐号安全设置；远程管理方式、多余帐号和空口令检查、默认共享检查、文件系统安全、网络服务安全、系统访问控制、日志及监控审计、病毒及恶意代码防护、拒绝服务保护及补丁管理等。定期对设备进行日志检查分析。采用人工访谈、现场检查、工具检查的方式对客户的服务器及网络设备进行评估，收集相关信息进行分析，并结合客户实际需求提供整改建议。定期检查日志服务器、数据库审计服务器等，对出现的异常情况及时进行检查并分析原因。 |
| 4 | ★安全加固服务 | 配合客户对网络结构和信息系统制定相应的系统加固方案，针对不同目标系统，通过打补丁、修改安全配置、增加安全机制等方法，合理进行安全性加固措施。协助软件开发单位对操作系统和数据库系统进行安全配置加固，网络及安全设备安全加固。针对客户补丁管理提供的建议，帮助客户维护补丁管理系统和防病毒系统。 |
| 5 | ★应急响应服务 | 遭到黑客攻击或病毒感染，通过有效的技术手段、组织管理、预案流程、制度规范等综合措施，尽早对有重大危害的计算机和网络安全事件进行发现、分析和确认，并对其进行响应。能够短时间内恢复系统正常运行，追查黑客攻击痕迹，定位安全漏洞，对事故系统进行检查和修复。 |
| 6 | ★安全通告预警服务 | 实时关注最新的安全动态，将最新的漏洞、补丁、安全事项、高危病毒第一时间通报给客户，并给出专业的处置意见，确保用户系统安全。 |
| 7 | ★应急演练服务 | 配合客户和软件单位制定以下针对各类故障应急演练方案、演练记录等。 硬件故障演练：机房断电、网络设备故障、线路故障、服务器故障； 网络攻击演练：模拟受到信息篡改、拒绝攻击、病毒攻击。 |
| 8 | ★重要时期安全保障服务 | 在国家重要活动、会议时期为活动组织单位、监管单位关键信息系统提供重保组织架构设计、安全检查、积极防御、实时检测、响应处置、攻击预测等安全服务，发现重要保障时期被保障单位信息系统可能存在的安全风险，安全防御体系可能存在的薄弱环节，指导修复，提升安全防御能力，保障重要活动、会议从筹备到执行期间的关键信息系统和数据资产安全，确保重大活动、会议顺利圆满完成。 |
| 9 | ★安全人员驻场服务 | 提供1人/年安全驻场服务，驻场人员除完成以上服务内容以外，还需完成以下具体工作： 1、对应资产收集服务，每月出具更新整理后的《资产清单》，并发送至客户电子邮箱； 2、对应漏洞扫描服务，每季度出具《漏洞扫描报告》，并协助东台市人民医院及开发单位进行修复； 3、对应安全巡检服务，每月出具《安全巡检报告》，每天对核心机房、容灾机房进行巡查，对发现的如电源故障、硬盘故障、网络故障、UPS故障、温湿度故障等问题及时联系相关厂商在限定时间内解决； 4、对应安全加固服务，每季度出具《安全加固报告》，对发现的安全问题提出安全加固建议并协助各个厂商进行整改，并将整改的结果反馈给医院信息科负责人； 5、对应应急响应服务，服务期内不限次数，根据实际事件发生时间出具《应急响应报告》；当发生重大安全事件时，现场驻场人员须在规定时间内到达现场，协助用户解决安全事件，提供安全事件的分析和溯源；另外如需要中标单位须配合医院要求指派其他二线安全技术专家共同参与处置； 6、对应安全通告预警服务，服务期内不限次数，每年出具《安全通告汇总》，平时需关注业界动态、国家安全政策及法律法规、第三方漏洞平台、厂商安全通告、行业安全通告、国家级安全漏洞库等，及时给甲方预警并提供解决方案予以解决； 7、对应应急演练服务，每半年出具一份《应急演练方案及记录》，配合客户进行实操演练，并进行相关记录； 8、对应重要时期安全保障服务，服务期内不限次数，根据所属重保时间出具《重保服务报告》；协助客户关闭互联网上不重要或高危端口，进行公网扫描，及时针对已发现漏洞处置；协助客户配合上级单位或监管单位，填写相关自查和处置报告。 9、驻场工程师须具有信息安全保障人员类（安全运维类）证书。（投标文件中须提供人员证书及投标人自2022年1月以来连续 3个月为其缴纳的社保证明（可验证查询）影印件）。 |
| 10 | ★安全运营服务 | 除提供现场人员驻场安全服务以外，还需提供7*24小时远程网络安全监测及响应服务，并提供专属专家团队： 服务方应配备1名专属项目经理及2名项目团队专家负责此项目，投标文件中承诺的人员配置无招标人同意不得随意更换，否则招标人有权立即解除合同，并不退换中标人的保证金。 其他：安全运营服务需接入本院态感平台，中标人须自行协商办理，中标后签订合同时提供接入及兼容性证明。 |

附件2：保密协议

保 密 协 议 书

甲方：东台市人民医院

乙方：

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内对甲方提供          项目建设，而在提供服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方项目合同金额及合同本身进行保密，对乙方明确为甲方的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关的工作文档且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议书》。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料原则上不得另行复制，确因技术服务需要经甲方同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、本协议未尽事宜，双方另行择机商定。

3、双方在相关问题上发生争执无法解决时，拟商请保密工作部门进行调解。

甲方：东台市人民医院                    乙方：

甲方代表(签字)：                        乙方代表(签字)：

签署日期：     年    月    日           签署日期：     年     月     日